ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА НА СТАДИОН „ОГОСТА” ГР. МОНТАНА

Основни параметри на цялата система:

- Необходима максимална инсталирана  мощност – минимум 1600W;

- Препоръчителна номинална инсталирана мощност – минимум 1000W;

- Монтажа и инсталирането на мощностите да бъде съобразено с изградени  4 броя пилони за осветление на стадиона;

- Тонколони:

- Количество – 16 броя;

- Максимална мощност - 120W;

- Линиино захранване – 100V;

- Честотната характеристика - не е по-тясна от 150 Hz – 14kHz;

- Корпус – влагозащитен IP65, алуминии;

- Размер на говорителите – от 4” до 8”

- Брой на говорителите в колона – не по-малко от 4 броя

- Усилватели:

- Количество – 4 броя;

- Мощност – минимум 600W;

- Изходи - 4 - 16 ohm, 70V , 100V;

- Входове - Mic. 1,2,3: 600 ohm, 6mV unbalanced, Aux. 1,2,3: 10kOhm 250mV, unbalanced;

- Корекции - Bass: +-10dB at 100Hz, Treble: +-10dB at 10kHz;

- Мрежово захранване – 220V AC

- Смесител:

- Количество – 1 брой;

- Микрофонни входове – 4 броя  : 600 ohm, 6mV балансиран 10Hz – 30kHz;

- Линиини входове – моно -  минимум 4 броя 10 Hz до 60 kHz +/-3dB;

- Еквалайзер –минимум  3 канален /високи честоти: 12kHz +/-15dB, - средни честоти: 2.5kHz +/-15dB,

- ниски честоти: 80Hz +/-15dB/;

- Захранване – 220V AC;

- Микрофон жичен:

- Количество – 1 брой;

- Честотен обхват – не по тесен от 80Hz – 12KHz;

- Чувствителност – не по-малка от 72Db +/- 3Db;

- Импеданс – 600 Ом;

- Микрофон безжичен:

- Количество – 1 брой;

- Настройка на честота – автоматична;

- Обхват – минимум 50 метра 500 – 900 MHz;

- Аудио честотна характеристика - минимум 50Hz;

- Продължителност на работа –  живот на батерията минимум 8 часа/;

- DVD устройство:

- Количество – 1 брой;

- Възпроизвеждани формати - DVD,  cd,VCD, DIVX, MP3, JPEG;

- Изходи – композитен, компонентен, HDMI;

- Входове - USB вход и вграден MP3 плеър;

- Захранване – 220V AC;

Прогнозната стойност за тази дейност е 30 000 лв. с ДДС.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОМД - МОНТАНА

- Пулт – 1 бр.

- Пулт с вграден усилвател:

- 12 + 4 канали

- 2 х 1000W/4 ohm

- Вграден ефект процесор

- Двоен CD MP3 плеър – 1бр.

- Минимум 2 USB входа

- Оптична система

- Анти шок защита

- Тонколони – 4 бр.

- Висококачественни двулентови тонколони 15“ нискочестотен говорител +  1.75“ високочестотен драйвер

- Мощност минимум  700W/8 ohm

- Честоттна лента 60Hz – 18 kHz

- Кросовер – 1 бр.

- Двулентов с стерео режим

- Трилентов в моно режим

- Рак – 2бр.

- Рак 6U, 19” за усилватели

- Преносим

- Тонколони – 4 бр.

- Висококачественни двулентови тонколони 15“ нискочестотен говорител + 1.75“ високочестотен драйвер

- Мощност минимум  1000W/8 ohm

- Честотна лента 60Hz – 18kHz

- Усилватели ( баси )  - 2бр.

- Защита от късо съединение

- Мощност 2 х 1000W/8 ohm

- Усилватели ( топове ) – 3 бр.

- Защита от късо съединение

- Мoщност 2 х 550W/8 ohm

- Тонколони ( суб-уфер) – 8бр.

- 18“ нискочестотен високоговорител

- Мощност 1600W/8 ohm

- Свързващи кабели и конектори според изискванията на закупената апаратура.

Прогнозната стойност за тази дейност е 20 900 лв. с ДДС.